DS: Transmission de puissance

Etude des trains épicycloïdaux plans

Chers disciples,

pour chacun des 3 types de trains épicycloïdaux simples ci-dessous (2, 3 et 4), il existe 3 configurations du train (A, B et C) pour lesquelles il y a toujours un élément du train bloqué.

Votre mission, si vous l’acceptez, est de déterminer le rapport de transmission de chaque train en adoptant la démarche précédemment adoptée, à savoir :

(1 : Objectif : r=(S/0/(E/0 (((((((((((((Repérez bien       et       .

(2 : Raison basique : rb=(Sb/PS/(Eb/PS

(3 : Composition des vitesses par rapport au bati 0

(4 : r= f(rb)

Vous avez 45 mn soit 5 mn par train sachant que les configurations 2A, 3A et 4A sont basiques et donc plus rapides à déterminer.

Vous donnerez le rapport de transmission à 10-3 prés et sous la forme r=1/x lorsque c’est possible.

Attention aux signes (et donc aux sens de rotations) et aux rapports de multiplication.

Train simple (non épicycloïdal)

r = (4/0 / (1/0 = -Z1.Z22/Z21Z4 ( -0,428

Rq: Le porte-satellite 3 est lié au bâti 0. La relation s'écrit donc:

rb2 = (4/PS / (1/PS = -Z1.Z22/Z21Z4 ( -0,428

1) Objectif: r = (PS/0 / (1/0 avec (4/0 = 0

2) Raison basique: Le porte-satellite 3 est bloqué.

rb2 = (4/PS / (1/PS = -Z1.Z22/Z21Z4 ( -0,428

3) Composition des vitesses:

rb2 = ((4/0 + (0/PS) / ((1/0 + (0/PS)

= ((4/0 - (PS/0) / ((1/0 - (PS/0)

4) r = f (rb2): avec (4/0 = 0

( rb2 = - (PS/0 / ((1/0 - (PS/0)

( - (PS/0 = (1/0 . rb2 - (PS/0 . rb2

( (PS/0 (rb2 – 1) = (1/0 . rb2

( r = (PS/0 / (1/0 = rb2 / (rb2 – 1)

( r = (PS/0 / (1/0 = +0,3 ( 1/3,3

1) Objectif: r = (4/0 / (PS/0 avec (1/0 = 0

2) Raison basique: Le porte-satellite 3 est bloqué.

rb2 = (4/PS / (1/PS = -Z1.Z22/Z21Z4 ( -0,428

3) Composition des vitesses:

rb2 = ((4/0 + (0/PS) / ((1/0 + (0/PS)

= ((4/0 - (PS/0) / ((1/0 - (PS/0)

4) r = f (rb2): avec (4/0 = 0

( rb2= (4/0 - (PS/0 / (- (PS/0)

( (4/0 - (PS/0 = - (PS/0 . rb2

( (PS/0 (rb2 – 1) = - (4/0

( r = (4/0 / (PS/0 = 1 - rb2

( r = (4/0 / (PS/0 = +1,428

Train simple (non épicycloïdal)

r = (4/0 / (1/0 = (-1)0 Z1.Z22/Z21Z4 ( +1,178

Rq: Le porte-satellite 3 est lié au bâti 0. La relation s'écrit donc:

rb3 = (4/PS / (1/PS = +Z1.Z22/Z21Z4 ( +1,178

1) Objectif: r = (1/0 / (PS/0 avec (4/0 = 0

2) Raison basique: Le porte-satellite 3 est bloqué.

rb3 = (4/PS / (1/PS = +Z1.Z22/Z21Z4 ( +1,178

3) Composition des vitesses:

rb3 = ((4/0 + (0/PS) / ((1/0 + (0/PS)

= ((4/0 - (PS/0) / ((1/0 - (PS/0)

4) r = f (rb3): avec (4/0 = 0

( - (PS/0 / ((1/0 - (PS/0) = rb3

( - (PS/0 = (1/0 . rb3 - (PS/0 . rb3

( (PS/0 (rb3 – 1) = (1/0 . rb3

( r = (1/0 / (PS/0 = (rb3 – 1) / rb3

( r = (1/0 / (PS/0 = +0,15 ( 1/6,6

1) Objectif: r = (PS/0 / (4/0 avec (1/0 = 0

2) Raison basique: Le porte-satellite 3 est bloqué.

rb3 = (4/PS / (1/PS = +Z1.Z22/Z21Z4 ( +1,178

3) Composition des vitesses:

rb3 = ((4/0 + (0/PS) / ((1/0 + (0/PS)

= ((4/0 - (PS/0) / ((1/0 - (PS/0)

4) r = f (rb3): avec (1/0 = 0

( rb3 = (4/0 - (PS/0 / (- (PS/0)

( (4/0 - (PS/0 = - (PS/0 . rb3

( (PS/0 (rb3 – 1) = - (4/0

( r = (PS/0 / (4/0 = 1 / (1 - rb3)

( r = (PS/0 / (4/0 = - 5,6

Train simple (non épicycloïdal)

r = (4/0 / (1/0 = (-1)0 Z1.Z22/Z21Z4 ( +1,714

Rq: Le porte-satellite 3 est lié au bâti 0. La relation s'écrit donc:

rb3 = (4/PS / (1/PS = +Z1.Z22/Z21Z4 ( +1,714

1) Objectif: r = (PS/0 / (1/0 avec (4/0 = 0

2) Raison basique: Le porte-satellite 3 est bloqué.

rb4 = (4/PS / (1/PS = +Z1.Z22/Z21Z4 ( +1, 714

3) Composition des vitesses:

rb4 = ((4/0 + (0/PS) / ((1/0 + (0/PS)

= ((4/0 - (PS/0) / ((1/0 - (PS/0)

4) r = f (rb3): 	avec (4/0 = 0

( rb4 = - (PS/0 / ((1/0 - (PS/0)

( - (PS/0 = (1/0 . rb4 - (PS/0 . rb4

( (PS/0 (rb4 – 1) = (1/0 . rb4

( r = (PS/0 / (1/0 = rb4 / (rb4 – 1)

( r = (PS/0 / (1/0 = +2,4

1) Objectif: r = (4/0 / (PS/0 avec (1/0 = 0

2) Raison basique: Le porte-satellite 3 est bloqué.

rb4 = (4/PS / (1/PS = +Z1.Z22/Z21Z4 ( +1, 714

3) Composition des vitesses:

rb4 = ((4/0 + (0/PS) / ((1/0 + (0/PS)

= ((4/0 - (PS/0) / ((1/0 - (PS/0)

4) r = f (rb4): avec (1/0 = 0

( rb4= (4/0 - (PS/0 / (- (PS/0)

( (4/0 - (PS/0 = - (PS/0 . rb4

( (PS/0 (rb4 – 1) = - (4/0

( r = (4/0 / (PS/0 = 1 - rb4

( r = (4/0 / (PS/0 = -0,714

# Text boxes

0

3

4

22

21

1

config. 4B

0

config. 3B

3

4

22

21

1

0

3

4

22

21

1

config. 2B

0

AFSM

TS AVA 1

3

4

22

21

1

0

3

4

22

21

1

0

3

4

22

21

1

config. 4C

config. 3C

config. 2C

3

Z1=16, Z21=14, Z22=18, Z4=48

Z1=44, Z21=14, Z22=18, Z4=48

Z1=16, Z21=14, Z22=18, Z4=12

Type IV

Type III

Type II

4

22

21

1

0

3

4

22

21

1

0

config. 4A

config. 3A

0

3

4

22

21

1

config. 2A

(PS/0        rb4

(1/0      rb4 – 1

r2 =           =

(PS/0        rb2

(1/0      rb2 – 1

Multiplicateur / inverseur

r3 =           =

r4 =           =

(PS/0        1

(4/0      1 - rb3

Réducteur

Réducteur

r3 =           =

(1/0      rb3 - 1

(PS/0        rb3

Multiplicateur

Réducteur / inverseur

r4 =           = 1 - rb4

(4/0

(PS/0

Multiplicateur

r4 =           = 1 - rb2

(4/0

(PS/0

rb2 = - (PS/0 / ((1/0 - (PS/0) = -Z1.Z22/Z21Z4

( -(PS/0.Z21Z4=-(1/0.Z1.Z22+(PS/0.Z1.Z22

( +(1/0.Z1.Z22 = (PS/0.(Z1.Z22+Z21Z4)

( r =(PS/0/(1/0 = Z1.Z22 /(Z1.Z22+Z21Z4)

( r =(PS/0/(1/0 = 16.18/(16.18+14.48)

( r = (PS/0 / (1/0 = +0,3 ( 1/3,3

rb2 = (4/0 - (PS/0 / (- (PS/0)  = -Z1.Z22/Z21Z4

( (4/0. Z21Z4- (PS/0. Z21Z4 = (PS/0.Z1.Z22

( (4/0. Z21Z4 = (PS/0.(Z1.Z22 +Z21Z4)

( (4/0 / (PS/0 = (Z1.Z22 + Z21Z4) / Z21Z4

( (4/0 / (PS/0 = (16.18 + 14.48) / 14.48

( (4/0 / (PS/0 = +1,428

rb3 = - (PS/0 / ((1/0 - (PS/0) = +Z1.Z22/Z21Z4

( -(PS/0.Z21Z4=+(1/0.Z1.Z22 - (PS/0.Z1.Z22

( +(1/0.Z1.Z22 = (PS/0.(Z1.Z22-Z21Z4)

( r =(1/0/(PS/0 = (Z1.Z22 -Z21Z4) / Z1.Z22

( r =(1/0/(PS/0 = (44.18 -14.48) / 44.18

( r = (1/0 / (PS/0 = +0,15 ( 1/6,6

rb3 = (4/0 - (PS/0 / (- (PS/0)  = +Z1.Z22/Z21Z4

( (4/0. Z21Z4- (PS/0. Z21Z4 = - (PS/0.Z1.Z22

( (4/0. Z21Z4 = (PS/0.( Z21Z4 - Z1.Z22)

( (PS/0 / (4/0 = Z21Z4 / ( Z21Z4 - Z1.Z22)

( (PS/0 / (4/0 = 14.48 / (14.48 - 44.18 )

( (PS/0 / (4/0 = - 5,6

rb4 = - (PS/0 / ((1/0 - (PS/0) = +Z1.Z22/Z21Z4

( -(PS/0.Z21Z4=+(1/0.Z1.Z22 - (PS/0.Z1.Z22

( +(1/0.Z1.Z22 = (PS/0.(Z1.Z22-Z21Z4)

( r =(PS/0/(1/0 = Z1.Z22 / (Z1.Z22 -Z21Z4)

( r =(PS/0/(1/0 = 16.18 / (16.18 -14.12)

( r =(PS/0/(1/0 = +2,4

rb4 = (4/0 - (PS/0 / (- (PS/0)  = +Z1.Z22/Z21Z4

( (4/0. Z21Z4- (PS/0. Z21Z4 = - (PS/0.Z1.Z22

( (4/0. Z21Z4 = (PS/0.( Z21Z4 - Z1.Z22)

( (PS/0 / (4/0 = Z21Z4 / ( Z21Z4 - Z1.Z22)

( (4/0 / (PS/0 =  (14.12 - 16.18 ) / 14.12

( (4/0 / (PS/0 = - 0,714

Variante: sans developer rb :

Variante: sans developer rb :

Variante: sans developer rb :

Variante: sans developer rb :

Variante: sans developer rb :

Variante: sans developer rb :